Применение метода Галёркина при расчете на устойчивость сжатых стержней с учетом ползучести

М. Ю. Козельская, А. С. Чепурненко, С. В. Литвинов

Задачи расчета на устойчивость сжатых стержней с учетом физической нелинейности материала рассматриваются в работах [1-10].  Как правило, решение этих задач сводится к линейному неоднородному дифференциальному уравнению второго или четвертого порядка относительно прогиба. В случае шарнирного опирания стержня разрешающее уравнение имеет вид [5]:

.						(1)

Решать данное уравнение в работе [5] предлагается методом конечных разностей. Однако этот метод не очень удобен, если стержень имеет переменную по длине геометрию сечения, особенно в том случае, когда жесткость стержня изменяется дискретно.

Рассмотрим решение уравнения (1) методом Галёркина. Сущность этого метода заключается в том, что сначала задаются базисными функциями, которые должны удовлетворять граничным условиям, затем в исходное уравнение подставляют приближенное решение и вычисляют его невязку. Далее выдвигается требование ортогональности невязки к базисным функциям.

Широко используется метод Галёркина в сочетании с методом конечных элементов, то есть когда в качестве базисных функций применяются функции формы.

Для линейного конечного элемента прогиб в произвольной точке выражается через узловые перемещения в виде:

,			(2)

где .

Продифференцировав выражение (2) по x, получим:

.

Применение метода Галёркина к уравнению (1) приводит к условию:

.					(3)

Интеграл по длине стержня можно разбить на сумму интегралов по длине каждого элемента:

(4)

Чтобы понизить порядок производной в интеграле , применим интегрирование по частям:

.

Рассмотрим остальные слагаемые, входящие в выражение (4):

;

.

В случае, когда сила F приложена с эксцентриситетом e , момент .

.

Если стержень имеет начальное искривление , то .

Окончательно условие (3) можно записать в виде: , где – матрица жесткости всего стержня, получаемая суммированием локальных матриц жесткости элементов.

.

Вектор нагрузки:

– для случая приложения силы с эксцентриситетом.

– если стержень имеет начальный прогиб.

Для сравнения результатов расчета по методу Галеркина с решениями других авторов будем использовать уравнение связи Максвелла-Гуревича. Данное уравнение применяется в работах[1-5, 7,8].  Оно имеет вид  ,

где - функция напряжений, - коэффициент релаксационной вязкости.

Здесь – коэффициент начальной релаксационной вязкости;  – модуль высокоэластичности; – модуль скорости.

Вычисления выполнялись для полимерного стержня прямоугольного сечения размерами b=15мм и h=8мм, материал ЭДТ-10. При расчетах использовались следующие значения: l=157 мм, F=68кг, E=295 кг/мм2, E∞=315 кг/мм2, m*=0.35 кг/мм2, η0=109 кг·с/мм2, e=0,16мм.  Сравнение результатов расчета с работами И. И. Кулинича [5] и академика В. И. Андреева [4] для случая, когда , представлено в табл.1.

Таблица №1

Сравнение результатов расчета различных авторов

| y, мм | t=54 мин | t=108 мин | t=162 мин |
| --- | --- | --- | --- |
|  | , МПа | , МПа | , МПа | , МПа | , МПа | , МПа | , МПа | , МПа | , МПа |
| -4 | 16,000 | 16,002 | 15,984 | 19,310 | 19,800 | 19,292 | 34,435 | 31,632 | 32,612 |
| -2 | 11,152 | 11,147 | 11,143 | 13,305 | 13,586 | 13,293 | 22,893 | 21,134 | 21,733 |
| 0 | 5,780 | 5,780 | 5,780 | 5,982 | 6,010 | 5,982 | 6,692 | 6,680 | 6,672 |
| 2 | 0,270 | 0,274 | 0,278 | -1,947 | -2,001 | -1,733 | -9,396 | -9,189 | -9,906 |
| 4 | -5,254 | -5,247 | -5,237 | -9,860 | -10,00 | -9,436 | -23,88 | -23,80 | -24,97 |

где  – результат, полученный И. И. Кулиничем;   – результат, полученный академиком РААСН, проф. В. И. Андреевым;  – результат, полученный авторами. За  здесь обозначены напряжения в середине пролета.

Для сравнения был проведен расчет ступенчатого стержня той же массы, состоящего из 5 участков. График изменения ширины сечения b показан на рис. 1.

На рис. 2 и 3 показаны соответственно графики роста стрелы прогиба для стержней постоянного и переменного сечения. Как видно из графиков,

Рис.1. - График изменения ширины сечения b

критическое время для стержней переменной жесткости при той же массе больше почти в 4.5 раза, что свидетельствует об экономической эффективности их применения.

| Рис. 2.- График изменения стрелы прогиба для стержня постоянного сечения | Рис. 3. - График изменения стрелы прогиба для стержня переменного сечения |
| --- | --- |

Литература

- Литвинов С.В., Клименко Е.С., Кулинич И.И., Языева С.Б., Торлина Е.А. Расчет на устойчивость стержней из ЭДТ-10 при различных вариантах закрепления [Электронный ресурс] // «Инженерный вестник Дона», 2011, №2. – Режим доступа: http://ivdon.ru/magazine/archive/n2y2011/415  (доступ свободный) – Загл. с экрана. – Яз. рус.

- Литвинов С.В., Клименко Е.С., Кулинич И.И., Языева С.Б. Расчет на устойчивость полимерных стержней с учетом деформаций ползучести и начальных несовершенств [Электронный ресурс] // «Инженерный вестник Дона», 2011, №2. – Режим доступа: http://ivdon.ru/magazine/archive/n2y2011/418 (доступ свободный) – Загл. с экрана. – Яз. рус.

- Литвинов С.В., Языев Б.М., Бескопыльный А.Н., Ананьев И.В. Расчет на устойчивость стержней из ЭДТ-10 при начальной погиби стержня в виде S-образной кривой [Электронный ресурс] // «Инженерный вестник Дона», 2012, №1. – Режим доступа: http://ivdon.ru/magazine/archive/n1y2012/723 (доступ свободный) – Загл. с экрана. – Яз. рус.

- Андреев В.И. Устойчивость полимерных стержней при ползучести: дис. канд. техн. наук. – М., 1967.

- Кулинич И.И. Устойчивость продольно-сжатых стержней переменной жесткости при ползучести: дис. канд. техн. наук. – Ростов-на-Дону, 2012.

- Вольмир А.С. Устойчивость деформируемых систем. – М.: Наука, 1975.

- Языев С.Б. Устойчивость стержней при ползучести с учетом начальных несовершенств: дис. канд. техн. наук. – Ростов-н/Д, 2010.

- Языев Б.М., Андреев В.И. Выпучивание продольно-сжатых стержней переменной жесткости при ползучести.[Электронный ресурс] // «Инженерный вестник Дона», 2012, №4.– Режим доступа http://www.ivdon.ru/magazine/archive/n4p2y2012/1259 (доступ свободный) – Загл . с экрана. – Яз. рус.

- Egorov Y.V. On the Lagrange problem about the strongest colonn // Rapport Interne 02-16. Universite Paul Sabatier, Toulouse. 2002.  — С. 1-7.

- Bleich H.H. Nonlinear creep deformations of columns of rechtangular cross section // Iourn. of Appl. Mech. Dec. 1959