Расчетная модель упорного подшипника скольжения с повышенной несущей способностью, работающего на неньютоновских смазочных материалах с адаптированной опорной поверхностью

К.С. Ахвердиев, М.А. Мукутадзе, Е.О. Лагунова, К.С. Солоп, А.М. Мукутадзе

Умение правильно выбирать противоизносные присадки [1–6] позволяет создать смазочные материалы, которые в тонких слоях обладают иными свойствами, чем в больших объемах. Считается, что присадки функционируют лишь в зоне граничной смазки и, тем самым, не входят в область гидродинамической теории смазки. Однако, благоприятное влияние  присадок как указывается во многих работах [1-5] имеет место в режиме «тонкого слоя» гидродинамической смазки.

Как известно, подшипники жидкостного трения работают на разных видах смазочных материалов, которые состоят из масляной основы и композиции присадок, обеспечивающих маслу необходимые функциональные свойства. При добавлении полимеров с высоким молекулярным весом масла приобретают вязкоупругие свойства. Анализ существующих работ [7–9], посвященных расчету подшипников скольжения, работающих на вязкоупругой смазке, показывает, что в них не учитывается зависимость вязкости и модуля сдвига от давления и температуры, а режим трения предполагается ламинарным. Как известно [10], высокоскоростные подшипники работают в турбулентном режиме трения, более высоким повышенным давлением и температуры и поэтому разработка методов расчета подшипников скольжения, работающих на вязкоупругой смазке требует учета выше указанных факторов.

В связи с выше написанным приведем сначала разработку расчетной модели упорных подшипников, работающих на микрополярной смазке с учетом вязкостных характеристик этих смазок от давления в отличие от существующих расчетных моделей, не учитывающих этих зависимостей (задача 1).

А затем рассмотрим расчетную модель упорного подшипника повышенной несущей способности, работающего на вязкоупругой смазке с учетом зависимости ее характеристик от давления (задача 2).

1. Постановка задачи 1. Рассмотрим установившееся движение жидкости, обладающей микрополярными свойствами, в зазоре упорного подшипника (между ползуном и направляющей). Предполагается, что ползун неподвижен, а направляющая движется со скоростью  по направлению оси  (рис. 1.1). Также предполагается, что вязкостные характеристики микрополярной жидкости зависят от давления

.	(1.1)

Здесь  – характерная вязкость ньютоновской смазки;  и  – характерные вязкости микрополярной смазки;  – гидродинамическое давление;  – экспериментальная постоянная величина.

Рис. 1.1 Схематическое изображение пары трения «ползун-направляющая» с адаптированным профилем ползуна

В декартовой системе координат  уравнение контура направляющей и ползуна можно записать в виде:

,			        (1.2)

где  – угол наклона ползуна с линейным контуром к оси ;  и  будем считать малыми величинами одного порядка;  – подлежит определению.

2. Основные уравнения и граничные условия задачи 1.

Учитывая зависимость вязкости от давления в качестве основных уравнений рассмотрим систему безразмерных уравнений движения смазочного материала, обладающего микрополярными свойствами, для «тонкого слоя» с учетом (1.1) и уравнение неразрывности

.	        (1.3)

Приведем связь размерных величин  с безразмерными  величинами :

(1.4)

Здесь  – длина ползуна;  – скорость микровращения;  – компоненты вектора скорости.

Обозначим , тогда .

Учитывая, что параметр  решение задачи (1.3)-(1.5) будем искать в виде рядов по степеням малого параметра

.	   		(1.6)

Подставим (1.6) в (1.3), тогда для нулевого приближения получим систему уравнений и граничных условий к ним     ;						(1.7)

.					(1.8)

Для задач (1.7)-(1.8) автомодельное решение ищем в явном виде

(1.9)

где , , ,  являются решением следующей задачи

(1.10)

(1.11)

где   определяется из условия .

Решение системы уравнений (1.10)-(1.11) найдем непосредственным интегрированием. В результате будем иметь

(1.12)

Приведем системе уравнений и граничных условий к ним для первого приближения:

(1.13)

(1.14)

После необходимых вычислений решение задачи запишется в виде

(1.15)

где  - добавочный безразмерный расход, обусловленный микрополярными свойствами смазочной жидкости.

Для определения гидродинамического давления имеем

(1.16)

Воспользуемся асимптотическим разложением функции  в принятом нами приближении , , получим следующее выражение

(1.17)

где           (2.6.18)

Используя (1.17) и (1.18), для безразмерной несущей способности будем иметь

(1.19)

Приведем результаты численного анализа (рис. 1.2-1.3) найденного аналитического выражения для несущей способности подшипника:

1. Несущая способность подшипника существенно зависит от параметров микрополярного смазочного материала  и , а также от параметра , обусловленного зависимостью вязкостных характеристик от давления.

2. С увеличением значений параметра  несущая способность подшипника возрастает.

3. С увеличением значений параметра  несущая способность подшипника снижается. При  значение несущей способности стремится к соответствующему значению несущей способности  для случая ньютоновского смазочного материала.

4. С увеличением значений параметра  несущая способность подшипника возрастает. При значении  в зависимости несущей способности от  наблюдается ярко выраженный максимум.

5. Наиболее рациональными по несущей способности являются значения параметров .

6. При значении параметра  близком к  рассматриваемый радиальный подшипник (по сравнению с ) обладает свойством подшипника, так называемого,  «двойного действия», по несущей способности.

| Рис. 1.2. Зависимость безразмерной несущей способности упорного подшипника от параметров и (при учет зависимости вязкости от давления). | Рис. 1.3. Зависимость безразмерной несущей способности упорного подшипника от параметров и (при учет зависимости вязкости от давления). |
| --- | --- |

Рассмотрим теперь расчетную модель упорного подшипника повышенной несущей способности, работающего на вязкоупругой смазке с учетом зависимости ее характеристик от давления (задача 2).

1. Постановка задачи 2. Рассматривается установившееся движение смазки, обладающей вязкоупругими свойствами, между направляющей  и ползуном. Предполагается, что ползун неподвижен, а направляющая движется со скоростью  по направлению оси . Также предполагается, что зависимость вязкости и модуля сдвига давления выражаются формулами

,								 (2.1)

где  – характерная вязкость;  – характерное значение модуля сдвига;  – динамический коэффициент вязкости;  – гидродинамическое давление;  – экспериментальная постоянная величина.

В декартовой системе координат  уравнение контуров направляющей и ползуна можно записать в виде:

.			     				   (2.2)

Здесь  – угол наклона ползуна с линейным контуром к оси ;  и  – малые безразмерные величины одного порядка;  – толщина пленки в начальном сечении;  – подлежит определению.

В дальнейшем для решения рассматриваемой задачи сделаем следующие общепринятые допущения:

- В качестве смазочного материала рассмотрим неньютоновскую жидкость вместо ньютоновской смазки.

- Давление  постоянно по толщине пленки, заданной уравнением (2.2).

- Характеристики применяемой максвелловской жидкости выражаются следующим уравнением [7-9]

.									(2.3)

В случае установившихся условий производную , фигурирующую в уравнении (2.3), можно заменить производной . Следовательно,  характеристики потока приближенно выражаются уравнением

,									(2.4)

в котором  – скорость движения направляющей,  – касательное напряжение.

2. Основные уравнения и граничные условия задачи 2

В рамках приведенных допущений уравнение равновесия жидкостного элемента, расположенного между поверхностями упорного подшипника, записывается в виде

,										 (2.5)

где  – гидродинамическое давление.

После интегрирования вышеуказанного уравнения, получим

.

Запишем градиент скорости для максвелловской жидкости с характеристиками потока (2.4)

,					 (2.6)

Продифференцируем обе части уравнения (2.6) по , тогда получим

,								 (2.7)

В качестве исходных уравнений рассмотрим уравнение неразрывности и уравнение (2.7)

. 									(2.8)

Осуществим переход к безразмерным переменным:

,		(2.9)

где  – длина ползуна;  – толщина пленки в начальном сечении.

Подставляя (2.9) в (2.7) и (2.8), получим:

, 								(2.10)

,										 (2.11)

где  – число Дебора.

.

Выпишем граничные условия для решения системы дифференциальных уравнений (2.10) и (2.11), определяющие прилипание смазочного материала к поверхности ползуна .

прилипание смазочного материала к направляющей поверхности

.

условия, накладываемые на давление на торцах упорного подшипника

.							 (2.12)

Запишем дополнительные граничные условия, учитывающие случай поступления смазки в упорный подшипник при отсутствии в деформации упругого компонента

.							 (2.13)

Введем допущение, описывающее случай, когда смазочный материал,  находясь в ненапряженном состоянии, подвергается внезапному сдвигу с заданной скоростью в момент подачи смазки в подшипник

,

откуда следует

(2.14)

3. Точное автомодельное решение задачи 2.

Для системы дифференциальных уравнений (2.10) – (2.11), запишем в явном виде автомодельное решение с учетом граничных условий (2.12) – (2.14)

(2.15)

Подставим (2.15) в (2.10) и (2.11), получим

,							 (2.16)

. (2.17)

Решение системы уравнений (2.16) – (2.17) находится непосредственным интегрированием. В результате после необходимых исследований имеем:

где .

4 Определение гидродинамического давления в смазочном слое задача 2.

Для определения безразмерного гидродинамического давления в смазочном слое используем уравнение

.								(2.18)

Введем обозначение

.										 (2.19)

С учетом (2.19) с точностью до членов  уравнение (2.18) примет вид

(2.20)

Решение системы (2.9), удовлетворяющее граничным условиям (2.12) и (2.13) можно записать в виде

(2.21)

Воспользуемся аналитическими разложениями функций  и . С точностью до членов  включительно получим алгебраическое уравнение  для нахождения безразмерного параметра

.					(2.22)

Решая уравнение (2.22), с точностью до членов ,  получим следующее выражение

.						(2.23)

При вычислении интегралов, входящих в формулы (2.21), воспользуемся асимптотическим разложением функции

.

С точностью до членов ,  для  после необходимых вычислений получим следующее выражение

,

(2.24)

где .

Для безразмерного гидродинамического давления в рассматриваемом случае получим выражение аналогичное (2.23)

. 						(2.25)

С учетом (2.25) для поддерживающей силы будем иметь

.								(2.26)

Сила трения определяется выражением

(2.27)

Результаты численного анализа, приведенные при различных значениях параметра , показывают, что:

1. В случае вязкоупругой смазки имеет место уменьшение несущей способности подшипника, работающего в стационарном режиме трения по сравнению с этим показателем для ньютоновской смазки.

2. В случае стационарного режима с увеличением значений параметра  несущая способность резко уменьшается, при значении параметра  несущая способность стабилизируется.

3. С увеличением значений параметра  несущая способность подшипника возрастает.

4. При значении параметра  близком к 0,5 рассматриваемый радиальный подшипник (по сравнению с ) обладает свойством подшипника, так называемого,  «двойного действия», по несущей способности.

Рис. 2.1. Зависимость безразмерной несущей способности упорного подшипника от параметров  и  при учет зависимости вязкости от давления.

Литература:

1. Мигун, Н.П., Гидродинамика и теплообмен градиентных течений микроструктурной жидкости / Н.П. Прохоренко // Наука и техника. - 1984. – 264 с.

2. Типей, Н. Анализ смазки подшипников микрополярными жидкостями и его применение к коротким подшипникам / Н. Типей // Проблемы трения и смазки. – 1979. – № 3. – С. 122–131.

3. Allen, S. Y., Lubrication theory for micropolar fluids / S.Y. Allen, K.A. Kline// Trans. Asme, 1971. – V. E38. – No 4. – P. 646–656.

4. Вовк, А.Ю., Математическая модель прогнозирования значений безразмерных критериев микрополярной смазки, обеспечивающих рациональный режим работы упорного подшипника скольжения / А.Ю. Вовк, М.А. Савенкова// Труды РГУПС. – 2006. – № 2. – С. 29–34.

5. Ахвердиев, К.С., Математическая модель гидродинамической смазки бесконечно широких опор, работающих в турбулентном режиме на микрополярной смазке / К.С. Ахвердиев, А.Ю. Вовк, М.А. Мукутадзе, М.А. Савенкова // Трение и смазка в машинах и механизмах.– 2007.– № 9. – С. 12 –15.

6. Эркенов, А.Ч.  Гидродинамический расчет радиального подшипника, близкого к круговому, работающего на микрополярной смазке  / А.Ю. Вовк, И.С. Семенко, В.А. Константинов // Вестник РУПС. – 2009. – № 1. – С. 148–152.

7. Ахвердиев, К.С. Установившееся движение вязкоупругой жидкости между наклонным ползуном и направляющей с учетом сил инерции смазочной композиции / К.С. Ахвердиев, И.А. Журба // Трение и износ. –2004. – Т. 25. – №6. – С. 567-576.

8. Ахвердиев, К.С., Об устойчивости движения направляющей при неустановившемся течении вязкоупругой смазки в системе «ползун – направляющая» / К.С. Ахвердиев, И.А. Журба // Вестник РГУПС. – 2005.– №1. – С. 5–11.

9. Ахвердиев, К.С., Гидродинамический расчет подшипников скольжения с учетом сил инерции смазочной жидкости, обладающей вязкоупругими свойствами / К.С. Ахвердиев, М.В. Яковлев, И.А. Журба // Трение и износ.– 2003. – Т. 24. – №2. – С. 121–125.

10. Уилкок, Д.Ф. «Расчет упорных подшипников с эффективной работой в турбулентном режиме» /Д.Ф. Уилкок // Проблемы трения и смазки: Труды Американского общества инженеров-механиков. – 1977. – № 1. –С. 118–126.

11. Дерлугян Ф.П., Щербаков И.Н. Обоснование процесса получения композиционных антифрикционных самосмазывающихся материалов с заданными техническими характеристиками методом химического наноконструирования. [Электронный ресурс] // «Инженерный вестник Дона», 2010 г., №4 – Режим доступа:  http://ivdon.ru/magazine/archive/n4y2010/287 (доступ свободный) – Загл. с экрана. – Яз. рус.

12. Reynolds, O. On the theory of lubrication and its application to Mr. Beauchamp Tower”s experiments / O. Reynolds. – Phil. Trans. Roy. Soc. London, 1886, vol. 177, pt. 1.

13. Мукутадзе М.А.,   Расчетная модель гидродинамической смазки неоднородного пористого подшипника конечной длины, работающего в устойчивом нестационарном режиме трения при наличии принудительной подачи смазки  [Электронный ресурс] / Флек Б.М., Задорожная Н.С., Поляков Е.В., Мукутадзе А.М.// «Инженерный вестник Дона», 2013 г., №3 –  Режим доступа: http://ivdon.ru/magazine/archive/n3y2013/1765 (доступ свободный) – Загл. с экрана. – Яз. рус.