Семейство поверхностей, заданное формулами преобразования координат, и его  огибающая

А. А. Ляшков, А. М. Завьялов

Введение

Вопросам исследования отображения ортогональным проецированием поверхности на плоскость посвящено значительное количество работ: [1, 2, 3, 4] и другие. В них, в основном, определяются некоторые дифференциальные характеристики очерка двумерной поверхности или алгебраической поверхности большей размерности.  Так в работе [3] предлагается определять точки контурной линии по уравнениям поверхности, заданным в неявной форме и уравнениям, содержащим дифференциальные характеристики этой поверхности. Для  расчета предлагается использовать методы вычислительной математики и методы нелинейного программирования. Что является не простой задачей. Анализа контурной линии и ее проекции не приводится.

Во многих прикладных задачах, связанных с профилированием режущего инструмента, определяют огибающую семейства поверхностей. Наряду с классическим подходом к определению огибающей в последнее время используется и новый. Так, если спроецировать график семейства двумерных поверхностей в пространство R4, то получим некоторую трехмерную гиперповерхность Σ. Криминанта этой поверхности является   огибающей рассматриваемого семейства. Исследование поверхности  Σ при задании ее параметрическими уравнениями и уравнением в неявной форме проведено в работах [5], [6].  Установлено ряд новых свойств такой поверхности. В связи с тем, что при профилировании режущего инструмента семейство поверхностей задается формулами преобразования координат [7], важной задачей является исследование полученной таким образом гиперповерхности.

Криминанта гиперповерхности

Пусть исходная поверхность задана в подвижной системе координат 0XYZ  уравнением в неявной форме

(1)

Эта поверхность совершает некоторое движение относительно неподвижной системы координат 01x1y1z1. В общем виде формулы преобразования координат, выражающие x1, y1, z1 через x, y, z , можно записать так

(2)

где  φ – параметр относительного движения.

Уравнения (1) и (2) определяют  семейство поверхностей в пространстве R3. При проецировании графика этого семейства в пространство  R4  будет получена гиперповерхность Σ в системе координат X1Y1Z1(1 и заданная в виде

(3)

где р – некоторая константа.

Наложим на две координаты y1 и z1 условия связи

y1=a, z1 =b,

где a и b – некоторые константы.

Тогда функция Лагранжа, позволяющая определить условный экстремум координаты x1 , будет

Соответствующая  система уравнений, из решения которой устанавливается связь параметров поверхности и параметра семейства, имеет вид

Рассматриваем последние три уравнения, с учетом (4=0, как систему неоднородных линейных уравнений относительно множителей Лагранжа. Из решения этой системы по формулам Крамера имеем

а соответствующие определители будут

После подстановки полученных зависимостей в первое уравнение системы неоднородных линейных уравнений получим

(4)

Или после подстановок выражений из определителей

Полученное равенство устанавливает связь координат исходной поверхности и параметра φ их семейства. Тогда уравнения (4), (1) и (3) определяют дискриминанту гиперповерхности, а уравнения (4), (2), (3) – ее криминанту и, соответственно, огибающую рассматриваемого семейства поверхностей.

Огибающая семейства сфер в их поступательном движении

В качестве примеров, иллюстрирующих достоверность полученных результатов, рассмотрим сферу, заданную в подвижной системе координат 0xyz уравнением

(5)

Эта сфера (пример 1) совершает поступательное перемещение вдоль оси y1 (рис. 1) неподвижной системы координат, которое задается формулами преобразования координат

(6)

где φ – параметр движения.

Тогда входящие в равенство (4) определители будут

Подставив полученные выражения в (4), получим y=0.

Уравнения сферы и формул преобразования координат, в которых y=0, позволяют определить огибающую рассматриваемого семейства сфер в виде

Эти уравнения определяют проецирующую относительно координатной плоскости X1Z1  цилиндрическую поверхность (рис. 1).

Огибающая семейства сфер в их винтовом движении

Пример 2. Пусть задана та же  сфера (5),  но  совершает она винтовое движение (рис. 2). Формулы преобразования координат, определяющие это движение, имеют вид

(7)

Уравнения (5) и (7) определяют  семейство поверхностей в пространстве R3. График этого семейства в R4 представляет собой гиперповерхность,  заданную  в системе координат X1Y1Z1(1 , в виде

(8)

Для установления связи параметров поверхности и движения вычислим определители, входящие в уравнение (4)

Тогда уравнение связи параметров будет:  Откуда имеем

(9)

Из уравнения сферы для p=0 (сфера совершает вращательное движение) следует: x2+z2=r2 . Из первых двух уравнений системы (7) , а из трех уравнений этой системы получим

После подстановок и преобразований получим уравнение

(10)

графиком которого является тор (рис. 3)

После подстановки выражения для y из (9) в уравнение сферы получим

.

Подставив выражения для x и y в уравнения (7) получим уравнения дискриминанты гиперповерхности (8)

(11)

Графиком полученных уравнений является трубчатая винтовая поверхность (рис. 4).

Для p=0  система (11) преобразуется к виду

(12)

Система уравнений (12) в параметрической форме определяет ту же поверхность тора, что и уравнение (10).

Поверхность (11)  может быть получена также винтовым движением окружности, расположенной в плоскости, перпендикулярной вектору касательной к винтовой линии (рис. 2). Уравнение винтовой линии, образованной движением точки O, будет

Касательная к винтовой линии определяется равенствами

Для φ=0 координаты касательного вектора  Из уравнения плоскости, , перпендикулярной этому вектору получим

Тогда уравнения поверхности, образованной винтовым движением окружности, будут

Последние уравнения, так же как и уравнения 11, определяют трубчатую винтовую поверхность (рис. 5).

Введя новый параметр  получим уравнение трубчатой винтовой поверхности в виде

График трубчатой винтовой поверхности для новой параметризации представлен на рис. 6.

Таким образом, проведенные исследования, на основе полученных ранее результатов, гиперповерхности и ее отображения ортогональным проецированием на координатную гиперплоскость позволили получить в общем виде огибающую семейства двумерных поверхностей. Исходная поверхность задается уравнением в неявном виде, а семейство поверхностей определяется формулами преобразования координат.

Полученные результаты апробированы на двух примерах с получением как аналитических зависимостей так и соответствующих компьютерных полигональных моделей поверхностей, иллюстрирующих достоверность приведенных результатов.

Литература

- Арнольд,  В. И. Особенности гладких отображений [Текст] / В. И. Арнольд  – Успехи мат. наук. – 1968. – т.XXIII, вып. 1(139). – С. 4–44.

- Брус Дж.,  Джиблин П. Кривые и особенности [Текст]. / Дж., Брус,– М.: Мир, 1988. – 262 c.

- Быков, В. И. Определение контурной линии на поверхности, заданной уравнением в неявной форме [Текст] // В сб.: Тезисы Всесоюзного научно-методического симпозиума “Применение систем автоматизированного проектирования конструкций в машиностроении”. – Ростов-на-Дону. –  1983 – С. 40–41.

- Платонова, О. А. Проекции гладких поверхностей [Текст] / О. А. Платонова // Тр. Семинара им. И.Г. Петровского. – 1984. – т. 10. – С. 135-149.

- Ляшков А. А., Волков В. Я., Отображение ортогональным проецированием гиперповерхности на гиперплоскость [Текст] //  Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2012. – № 2. – С. 18-22.

- Ляшков, А. А. Отображение ортогональным проецированием поверхности, заданной параметрическими уравнениями /  А. А. Ляшков //  Омский научный вестник. – 2012. – № 2(110). – С. 9-13.

- Лашнев С. И.,  Юликов М. И. Расчет и конструирование металлорежущих инструментов с применением ЭВМ [Текст] / М.:  Машиностроение, 1975.  – 392 с.

# Text boxes

Рис.  1. –  Семейство сфер и его огибающая

Рис. 6.

Рис. 5. – Модели трубчатой винтовой поверхности и сечение ее координатной плоскостью и плоскостью, перпендикулярной винтовой линии

Рис. 4. – Модель трубчатой винтовой поверхности и сферы

Рис. 3. – Модель тора и его сечение координатной плоскостью

Рис. 2. – Винтовое движение сферы